CONSTRUYA SU PROPIA ANTENNA DOBLE BAZOOKAB CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: (USANDO RG58)

Medidas:

largo A a E= 468 entre la frecuencia (ejemplo 468 dividido entre 27.500=17.018 ft) [5.187m]

largo B a D= 325 entre la frecuencia (ejemplo 325 dividido entre 27.500= 11.818 ft) [3.602m]

Materiales que se necesitan:

Cable coaxial RG213,RG8x (high power),RG58, o  RG59

Silicón Caliente y pistola para aplicarlo.

Soldadura y cautín.

Conector PL 259.

Contenedor plástico como toperware o similar.

Cuerda de nylon aislantes plásticos

Empezar :

#1.mida el largo de las secciones del dipolo y corte 17.018 ft [5.187m]

#2.encuentre el centro exacto y márquelo con cinta negra o cualquier tipo de tape (el punto C del diagrama).

#3.determine el largo del punto B al D y divida en mitad 11.818 /2=5.909 ft [1.801m]

#4.comience en C y mida  5.909 ft [1.801m] y marque con el tape las dos direcciones esa serán sus medidas de B y D.

Construcción de la Antena:

#01. toma el contenedor de plástico y quita la tapa.

#02. corta el contenedor una pulgada arriba del fondo.

#03. perfora 3 hoyos que acepte propiamente el cable que uses como puertos de entrada

#04.mete por un cada uno de los hoyos dejando el punto C en el interior del contenedor.

#05. la línea de alimentación entrara por el hoyo restante

#06. remueva 1 pulgada [25mm] de vynil en el  punto C

#07. cuidadosamente separe la malla del cable en dos piezas sin molestar el cable central.

#08. remueva el vinyl de la línea de alimentación, para preparar el centro  y la malla.

#09. soldé el centro del conector aun lado de la línea de alimentación en el punto C

#10. soldé la malla de la línea de alimentación al la otra punta de  la malla del punto C

#11. posicione las conexiones en el recipiente y rellénelo con silicón caliente

#12. aun cuando este tibio el silicón ponga la tapa al recipiente para que quede sellado

#13. deje enfriar y después haga un orificio en la parte de arriba para sostenerlo (o cuando este tibio meta una arandela de tornillo para que la use como gancho.

#14. vaya al punto B y remueva una pulgada de vynil  [25mm]

#15. cuidadosamente  abra una pequeña sección del  la malla y jale el aislador del centro.

#16. remueva el aislante del alambre central.

#17. posisione  la malla sobre el alambre del centro enrollándolo bien unido y soldelo. 
#18. cubra toda el área con silicón caliente y si quiere puede poner pequeños trozos de P.V.C cubriendo la unión.

#19. repita el paso 14 al 18 en el punto D

#20 soldé juntos al centro la malla en los puntos A y E

#21 cubra con silicón caliente estos puntos y deje enfriar.

MONTAJE Y SINTONIA

#1. tome una delgada pero fuerte  cuerda de nylon y amarre a cada punta y también pase la por el gancho u hoyo que le practico al recipiente central ( unos 6 metros mas lo largo que se requiera para su instalación.

#2. ponga un aislante en cada terminal de la cuerda.

#3. levante  la antena  usando una cuerda fuerte y conecte al radio y a un medidor de SWR.

#4. cheque la SWR y determine la frecuencia resonante la lectura mas baja de SWR.

#5.si al entonar el la lectura mas alta en 27.000 mhz tendrás que remover una porción igual en cada lado de la antena y pero si la lectura es en 28.000 tendrás que agregar (soldar) una coleta  en cada lado de la antena del mismo materia que se usa en los dipolos y de nuevo checas la lectura de SWR. Hasta obtener la minima lectura en la frecuencia que usaras.

Las fotos son de la antena del amigo 43-SE-144  Pete  de Australia

este colega metió el coaxial en un tubo de P.V.C de ½ pulgada para darle mas rigidez y sobreproteger la antena aquí otro esquemático de cómo quedaría la conexión del coaxial el cuadro del centro es el recipiente de plástico que puede ser un trastecito de toperweare resistente el cual se llena de silicón para aislarlo y mantener unidas las conexiones no es indispensable el P.V.C pero mantiene rígida la antena en forma horizontal TXS a 43-SE-144 Pete 10-SE-003 José Luis Victoria , Tamaulipas México.