## Antena Omnidireccional para VHF

|

## Antena cinco octavos sobre un cuarto para VHF.

###### Llamada también COLINEAL o "La antena del R C N", pues fue en el Radio Club Ñuñoa donde la conocimos por primera vez por los años 80.

###### Liviana, de tamaño medio, fácil de construcción y dependiendo de qué materiales utilizarás, su costo es despreciable para el rendimiento que proporciona.

### MATERIALES:

###### Sección vertical

###### 1,5  metros Aluminio de 7/8 (siete octavos de pulgada)

###### 80 centímetros  Aluminio 3/4 (tres cuartos de pulgada)

###### 1 metro de  P V C (azul) 20 Milímetros

###### Alambre de cobre esmaltado 1,6 Milímetros de diámetro , o en su defecto alambre forrado eléctrico de 1,5 milímetros.

###### Huincha Aisladora de buena calidad color negro.

###### 1 Abrazadera de 1 pulgada.

###### Planos de tierra

###### 2 metros Aluminio 1/4 o 2 metros de alambre galvanizado (no muy delgado)

###### 8 tornillos (roscalata) 6*8 (idealmente de acero inoxidable)

###### La antena tiene su óptimo desempeño a una buena altura (sobre los 6 metros) y alejada a lo menos 1 lambda de cualquier elemento metálico, construcción u otra antena. Así es que debemos contar con espacio y altura suficiente para que disfrutemos de su mejor rendimiento.

###### Cortamos los aluminios:

###### Aluminio de 7/8:

###### Corte 1:    52 cm

###### Corte 2:    30 cm (uno de los extremos deberá hacer un corte con una sierra, en este trozo de aluminio como muestra la figura 2)

###### Saldo :      68 cm que se utilizará para soportar la antena y afirmar los planos de tierra.

###### Aluminio 1/4:

###### Cortar 4 elementos de 50 centímetros iguales cada uno.

###### PVC:

###### Cortar un elemento de 60 centímetros

###### Los 40 centímetros restantes los utilizaremos para unir el irradiante al plano del tierra

### Construcción de la Bobina:

###### Puesto que queremos hacer un enfase 5/8 de onda sobre 1/4, debemos construir una bobina como una solución para los efectos de compensación de fase y de esta manera la antena trabaje como un todo único.

###### Debemos entonces, construir la bobina tomando el trozo de 60 centímetros de PVC, el alambre y la huincha aisladora.

###### Enrollamos alrededor del PVC el alambre construyendo 34 espiras sobre 50 centímetros de PVC, de manera que quede 5 centímetros libre de bobina por cada extremo del PVC. Es decir deberá quedar cada vuelta lo suficientemente espaciado y en forma uniforme dentro de los 50 cm. La cual fijaremos al PVC con la Huincha aisladora, forrando con mucho cuidado toda la bobina.

###### En cada extremo deberemos dejar el suficiente alambre para fijarlo a aluminio mediante un roscalata que además fijará la bobina al aluminio.

###### FIGURA 1:

### Terminación irradiante:

###### Como muestra la figura 2, debemos instalar los trozos de aluminio uno a cada extremo del PVC, hacia arriba el trozo de 30 centímetros y hacia abajo el de 52 centímetros.

###### En la parte superior haremos dos cortes a lo largo del trozo de aluminio de aproximadamente 20 cm. de largo cada uno en donde pondremos la abrazadera que ajustará el trozo de 7/8 al trozo de 3/4 y lo mantendrá firme. Es en esta sección la cual moveremos para ajustar el ROE a su mejor valor.

###### FIGURA 2:

###### Por último en sección inferior del irradiante introduciremos el trozo de PVC de 20 Cm que nos sobró al cortar el trozo de la bobina. Un extremo al irradiante y el otro al trozo de aluminio de 68 cm. como muestra la figura 3. La separación entre ambos trozos de aluminio deberá ser de 5 milímetros.

###### Para afirmar ambos trozos con el PVC, se realiza con dos roscalatas perfectamente alineados, uno bajo el otro y no más allá de 15 milímetros del borde del aluminio y no menos de 10 milímetros.

###### FIGURA 3:

### Planos de Tierra:

###### Los cuatro trozos de aluminio de 1/4 de pulgada cortados en  4 de 50 centímetros cada uno, o alambre galvanizado debemos instalarlos unidos al PVC de 68 cm inferior, haciendo una cruz, uno en cada lado y en 45 grados con respecto al aluminio inferior de 68 cm.

###### Hay quienes modifican esta abertura de 45 grados y dejan los planos de tierra en 90 grados. Esto es un error, ya que la mejor impedancia de la antena, es decir la que más se acerca a los 50 Ohms se encuentra en 45 grados.  (Figura 4)

###### La instalación del cable coaxial se muestra en la figura 4, en donde la malla deberá ir directamente a uno de los roscalatas que afirma el plano de tierra inmediatamente bajo el  roscalata que conecta el vivo del coaxial.

###### FIGURA 4:

### Ajuste de la antena:

###### La antena esta diseñada para cubrir un rango de frecuencia entre los 136 y 160 mhz. Óptimamente 5 Mhz. bajo los 146.0 Mhz.  y 5 Mhz. sobre los 146.0 mhz.

###### Para hacerla entrar de inmediato en resonancia bastará con alargar o acortar el tramo superior (trozo de aluminio de 80 cm de 3/4), utilizando la abrazadera que afirmará este elemento al trozo de 7/8.

###### FIGURA 5:

###### Las mejoras que pueda proporcionar a este esquema lo dejamos al ingenio del Radioaficionado, sin alterar las medidas (largos) y separaciones, sólo su creatividad hará de esta antena su trofeo personal.

###### Las medidas (diámetro) en los aluminios y PVC permiten que cada extremo entre perfectamente uno dentro de otro, si Ud. quiere cambiar los diámetros, tenga en cuenta esto.

###### Como recomendación final recomiendo utilizar para esta banda 3 cosas importantes:

###### Un buen coaxial de 50 ohms, y cuando hablo de un buen coaxial, hablo de uno bueno, mínimo un RG-214. De esto para arriba. El RG-58 o RG-8 son de juguete.

###### Sellar con silicona (negra) los puntos de conexión del coaxial a la antena, tanto en el irradiante como en el plano de tierra. También es recomendable utilizar un SO-239 o similar dispuesto en una pequeña placa de aluminio en “L” para conectar o desconectar el coaxial con mayor facilidad e impedir que su manejo lo corte.

###### Ojo con el alumnio que compramos, no sirve el aluminio anodizado, puesto que tiene una capa que lo protege, esta misma capa lo aisla y no conduce electricidad, por lo que tendríamos que lijar en cada contacto.

###### 73.

### XQ3RE, Jaime Bruce