COMO SACAR BANDA CORRIDA Y PROGRAMAR EL PORTATIL TK-272

Procedimiento de programación manual  para el Kenwood TK-

270 o CT-370 computadoras de mano. 

Pulse y mantenga (luz) mas f1   mientras enciende la radio. 

Espera hasta (SEL) aparece en la pantalla. 
PRECIONE F2 Y APARECERA CH1. LUEGO DE ESO PRECIONE PTT

Y APARECERA LA FRECUENCIA DE EL CH 1.

SALIENDO LA FRECUENCIA MODIFIQUE LA FRECUENCIA TONO ETC, MEDIANTE OPRIMIENDO EL PTT.

LOS CANALES SIN FRECUENCIA QUE APARECE(-------)OPRIMA (LO) Y SALE LA FRECUENCIA.
Al presionar (SCN) le permite programar las siguientes 
y para cambiar menú oprima ptt.
1. Monitor número 
OFF = apagado 
1 = Monitor momentánea 
2 = Monitor de bloqueo 
3 = apagado momentánea de silenciamiento 

2. Tecla Escanear 
OFF = apagado 
Co = compañía operar 
To = Tiempo de operación 

3. Tecla de marcado 
OFF = apagado 
El permitir = 

4. TA clave 
TA = Comunicación Directa 
RV = Reverse 
Apagado 

5. Lo número 
Encendido 
Apagado 

6. Prioridad 
Ninguno 
1 = fija 
2 = seleccionados 

7. Fija el canal de prioridad 
Gire el selector de canal de 

8. Una mirada atrás en el tiempo 
Gire el selector de tiempo en segundos 

9. Mirar hacia atrás el tiempo B 
Gire el selector de tiempo en segundos 

10. Revert Canal 
1 = Seleccionado 
Última llamada 2 = 
3 = utilizó por última vez 
+ 4 = Selección de "talkback" 
5 = Prioridad 
+ 6 = Prioridad de "talkback" 

11. Tx tiempo de permanencia 
Gire el selector de tiempo en segundos 

12. Abandonar la demora 
Gire el selector de tiempo en segundos 

13. El tiempo de espera del temporizador 
Gire el selector de tiempo en segundos 

14. Tot Pre-alerta 
Gire el selector de tiempo en segundos 

15. Tot tiempo Rekey 
Gire el selector de tiempo en segundos 

16. Perdí mi tiempo Tot 
Gire el selector de tiempo en segundos 

17. Nivel de silenciamiento 
Gire el selector de silenciamiento 

18. Tono de aviso 
Encendido 
Apagado 

19. Señalización 
Y 
O 

20. Ahorrar batería 
Encendido 
Apagado 

21. Seleccionable QT 
Encendido 
Apagado 

22. CLR para transpond 
Encendido 
Apagado 

23. Del / Añadir 
Encendido 
Apagado 

Al presionar (Dial) permite la programación de: 

DTMF 

24. tiempo de dos dígitos 
Gire el selector de tiempo en milisegundos 

25. tiempo de dos dígitos entre 
Gire el selector de tiempo en milisegundos 

26. La primera vez de dos dígitos 
Gire el selector de tiempo en milisegundos 

27. Tiempo de subida 
Gire el selector de tiempo en milisegundos 

28. Tiempo de subida con QT 
Gire el selector de tiempo en milisegundos 

De 29. PTT ID 
Apagado 
1 = conectar 
2 = desconectar 
3 = Ambos 

30. ID de línea 
Encendido 
Apagado 

31. Conectar ID 

32. Desconecte ID 

33. # De teclas en el teclado DTMF 
12 
16 

34. DTMF tiempo de retención 
Encendido 
Apagado 

35. Tienda y enviar 
Encendido 
Apagado 

36. Asignación d clave 
Gire el selector a D o el tiempo en segundos de pausa 

37. Señalización DTMF 
Apagado 
1 = código de silenciamiento 
Call 2 = Selectiva 

38. Intermedio Código 
OFF 
Un 
B 
C 
D 
E 
F 

39. Código de grupo 
OFF 
Un 
B 
C 
D 
E 
F 

40. Tiempo de rearme automático 
Gire el selector de tiempo en segundos 
41. Alerta de Llamada / TRANSPOND 
Apagado 
1 = 
2 = 
3 
4 
5 

42. Transpond 
Encendido 
Apagado 

Al presionar (TA) le permitirá al programa de Frecuencias 

Utilice el selector para elegir canal 
Prensa PTT 

Introduzca la frecuencia Rx utilizando: 
  - El botón selector para cambiar kHz; 
  - El mando selector + (luz) para cambiar MHz. 

Si no hay ningún canal se muestra la prensa (LO) botón. 
Prensa PTT 

Introduzca Rx código CTCSS 
Prensa PTT 

Introduzca Tx frecuencia como antes 
Prensa PTT 

Introduzca Tx código CTCSS 
Prensa PTT 

1. Opción de señal 
Apagado 
1 = DTMF 
2 = 2-Tone 

2. PTT ID 
Encendido 
Apagado 

3. Add / Del 

4. Ocupado Tx 

5. Cambio de frecuencia de reloj 

6. Poder 
HI 
LOW 

Repita este procedimiento para los otros canales 
(tienes un radio de 32 canales, por lo que puede tardar un rato ...) 

SALUDOS A TODOS Y 73`

RODRIGO GALVEZ CA4-UJS